## Slide 1: «Σχεδίαση εξωτερικού ελεγκτή για τον έλεγχο περιβάλλοντος μικτής πραγματικότητας» «Designing an external controller for interacting with mixed reality environments»
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ: ΚΑΘ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΟΥΡΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2022
INPUT

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΚΟΠΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6DOF Controller
ΠΕΙΡΑΜΑ

## Slide 3: Εκτεταμένη Πραγματικότητα (1/2)
VR
AR
MR
Εικονική Πραγματικότητα (VR):
  Πλήρης Εμβύθιση
  Εικονικός Κόσμος
Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR):
  Υπέρθεση εικονικού κόσμου
  στον πραγματικό
  Χρήστης ως εξωτερικός παρατηρητής
Μικτή Πραγματικότητα (MR):
  Υπέρθεση εικονικού κόσμου
  στον πραγματικό
  Χρήστης ως εσωτερικός παρατηρητής

## Slide 4: Εκτεταμένη Πραγματικότητα (2/2)
VR: Χρήση HMD, Beat Saber
AR: Χρήση Smartphone,
House Design
MR: Χρήση HMD,
Engineering

## Slide 5: Head Mounted Display (HMD)
Ένα HMD για MR εφαρμογές προσφέρει τη δυνατότητα στο χρήστη υπέρθεσης ενός εικονικού περιβάλλοντος στον πραγματικό κόσμο.
Σε MR εφαρμογές το εικονικό περιβάλλον αλληλεπιδρά με τον πραγματικό κόσμο μέσω χαρτογράφησής του, δημιουργώντας ένα μικτό περιβάλλον.
Στον χρήστη μιας τέτοιας εφαρμογής παρέχονται διάφορες δυνατότητες αλληλεπίδρασης – εισόδου με το μικτό περιβάλλον.

## Slide 6: Microsoft HoloLens 2 (1/3)
To HoloLens 2 αποτελεί ένα από τα HMDs τα οποία δημιουργούν ένα μικτό περιβάλλον.
Κατασκευάζεται και παρέχεται από τη Microsoft από το 2019.
Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με ποικίλους τρόπους.

## Slide 7: Microsoft HoloLens 2 (2/3) Μηχανισμοί Αλληλεπίδρασης
Αλληλεπίδραση
Αναγνώριση Φωνής
Gaze
Αναγνώριση Χεριού
Ανίχνευση Βλέμματος
Ανίχνευση Κεφαλής
Χειρονομίες
Σκελετός

## Slide 8: Microsoft HoloLens 2 (3/3) Μηχανισμοί Αλληλεπίδρασης
Πλαίσιο Ανίχνευσης
Μακρινή Αλληλεπίδραση
Κοντινή Αλληλεπίδραση
Air – Tap
Χειρονομία Επικύρωσης

## Slide 9: Είναι η αλληλεπίδραση επαρκής;
Το πλαίσιο ανίχνευσης, παρότι σχετικά μεγάλο, παραμένει περιορισμένο.
Ο χρήστης μπορεί να κουράζεται σωματικά λόγω εκτενών κινήσεων του σώματος.
Χωρίς επέκταση, οι υπάρχουσες χειρονομίες είναι περιορισμένες.

## Slide 10: Κίνητρο
Η επέκταση της αλληλεπίδρασης του χρήστη μέσω μιας εξωτερικής συσκευής.
Στα πλαίσια της διπλωματικής, η συσκευή είναι ένα smartphone, το οποίο προσφέρει πληθώρα αισθητήρων και εισόδων προς εκμετάλλευση.

## Slide 11: Αρχιτεκτονική - Χαρακτηριστικά Πλαισίου Επικοινωνίας
Επεκτάσιμο
Multi – platform
Εύκολο στη χρήση

## Slide 12: Κωδικοποίηση (Serialization)
Προσαρμόσιμη
Χειρισμός σε bytes
Γρήγορη

## Slide 13: Αρχιτεκτονική - Υλοποίηση Δικτύωσης
Μηνύματα
Σύνδεση – Επικοινωνία
Πρωτόκολλο Μεταφοράς
Ανανέωση
Κωδικός
Πληροφορία
Πελάτης
Διακομιστής
Σύνδεση
Αμφίδρομη επικοινωνία

## Slide 14: Πρωτόκολλα Μεταφοράς
Telepathy
Ignorance
KCP
Telepathy
Ignorance
KCP
TCP implementation
UDP implementation
Fast, reliable protocol
30%-40% latency reduction
10%-20% more bandwidth than TCP
UDP sequenced implementation
Mirror: Βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα δικτύωσης που υλοποιεί διάφορα πρωτόκολλα μεταφοράς για
τη Unity

## Slide 15: Αρχιτεκτονική - Υλοποίηση Πλαισίου Επικοινωνίας (1/2)
Unity Input System
Ανάγνωση κατάστασης συσκευής
Device Client (Smartphone)
Κωδικοποίηση κατάστασης συσκευής
Διαχωρισμός εισόδου από ενέργεια (action mapping)
Δημιουργία εικονικών συσκευών
Αποστολή στο HoloLens 2
Device Server (HoloLens 2)
Λήψη κατάστασης συσκευής
Δημιουργία εικονικών συσκευών – εισόδων

## Slide 16
Touchscreen
Gamepad
Gyroscope
Accelerometer
Attitude
Linear Acceleration
Light
Magnetic Field
Pressure
Proximity
Humidity
Ambient Temperature
Step Counter
Button
Gravity
Αρχιτεκτονική - Υλοποίηση Πλαισίου Επικοινωνίας (2/2)
Συσκευές και αισθητήρες ενός
smartphone
1
2

## Slide 17: Smartphone ως 6DOF ελεγκτής (1/2)
Το κινητό δε χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς στο πλαίσιο ανίχνευσης του HoloLens 2
Ο χρήστης αποκτά μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Χρησιμοποιεί και την οθόνη ως επιπλέον είσοδο
Visual Odometry
ArUco Tracking
Coordinate System Transformation

## Slide 18
Smartphone ως 6DOF ελεγκτής (2/3)
6DOF
OpenCV
ARCore
Μετασχηματισμός Συστήματος Συντεταγμένων
OpenCV
Βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα για υπολογιστική όραση
ARCore
Βιβλιοθήκη της Google για δημιουργία AR εφαρμογών σε Android ή iOS
Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δεικτών ArUco
Αξιοποιείται για τον υπολογισμό της πόζας του κινητού στο τοπικό σύστημα αναφοράς μέσω VIO και SLAM

## Slide 19
Smartphone ως 6DOF ελεγκτής (3/3)
Προβλήματα
ARCore Performance
Καθυστέρηση δικτύου
Χάνει εύκολα την ανίχνευση
Αν δεν υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος κολλάει
Λόγω του δικτύου είναι δύσκολος ο συγχρονισμός μεταξύ πόζας κινητού και πόζας από ArUco
Αλλάζει συχνά την τοπική αρχή αναφοράς
Android
Οι συσκευές Android παράγονται από διάφορους κατασκευαστές. Η βαθμονόμηση τέτοιων συσκευών είναι πιο γενική και χειρότερη από ότι θα έβρισκε κάποιος σε μια συσκευή iPhone.
Θόρυβος από αισθητήρες, ανάλογα μα την ποιότητα και το κόστος του κινητού
Ακόμα και η λύση που προτάθηκε χρειάζεται κάποιο χρόνο για να σταθεροποιηθεί

## Slide 20
Αξιολόγηση μιας πρωτότυπης αλληλεπίδρασης
Στο τέλος της διπλωματικής διεξάχθηκε ένα πείραμα με σκοπό τη σύγκριση ενός εξωγενή τρόπου αλληλεπίδρασης (κινητό) και ενός ενδογενή (air-tap).
Οι συμμετέχοντες καλούνται να επιλέξουν απομακρυσμένους στόχους χρησιμοποιώντας ως δείκτη το gaze (δείκτης κεφαλή) και ως επικύρωση:
  Το air-tap
  Ένα κλικ στο κινητό

## Slide 22: Network Technology
Problem Solving
Algorithm
Automation

## Slide 23: Thank You!
someone@example.com